ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту (замене) кабельной линии

6 (10)кВ с восстановлением и благоустройством.

1. Общие сведения

1.1. Область применения

Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по ремонту (замене) кабельной линии 6(10) кВ с восстановлением и благоустройством после ремонта.

## 1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика

Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

## 1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика

ООО «Крассети» в лице генерального директора Андрея Васильева.

## 1.4. Сроки выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – с момента заключения договора 30 календарных дней.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

# 2. Назначение и цели

2.1. Назначение

Ремонт (замена) кабельной линии 6(10) кВ с восстановлением и благоустройством после ремонта объектов

2.2. Цели

Работы производятся с целью (ремонта) замены   выработавшего свой ресурс существующего высоковольтного кабеля для обеспечения надёжности и бесперебойности электроснабжения объектов.

# 3. Требования к выполнению работ

3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.3. Подрядчик самостоятельно получает ордера - разрешения на производство земляных работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

3.4. 	Подрядчиком перед началом, проведение земляных работ должно быть согласовано со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБДД (в случае необходимости), а также с Заказчиком. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.

3.5.	Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения возлагается на Подрядчика.

3.6. 	Качество замененного кабеля линии электроснабжения проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно исполнительной схеме кабельной трассы по существующей трассе.

3.7. 	Перед заменой высоковольтного кабеля линии электроснабжения Заказчик должен проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

3.8. 	Монтаж соединительных и концевых муфт выполняет Подрядчик.

3.9. 	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

  - Работы по замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.

  - Ответственность за соблюдение правил по охране труда при работах в электроустановках несет Подрядчик.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| Наименование работ и материалов | Единица изм-я | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кабельной линии 10кВ |
| Поиск и определение места повреждения кабеля, м: длина кабеля до 1000 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 1 кабель | 1 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 100 м3 грунта | 0,5 |
| Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 240 мм : первые 5 м вставки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 5 м вставки | 2 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 100 м3 грунта | 0,5 |
| Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 100 м2 тротуара | 0,05 |
| Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 100 м2 | 0,05 |
| Испытания кабеля силового длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 1 испытание | 1 |
| Испытания шин напряжением, кВ, до: 11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | 1 испытание | 1 |
| МАТЕРИАЛЫ |
| Кабель ААБл 3х240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | м | 5 |
| Муфта соединительная 3СТп-10 150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | шт | 2 |
| Семена газонных трав/Житняк ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 3 Индекс 4 квартал 2018 ОЗП=18,91; ЭМ=7,49; ЗПМ=18,91; МАТ=7,48 | кг | 0,25 |

4. Состав и содержание работ.

4.1. Выполнить замену кабельной линии электроснабжения мощностью 6/10 кВ.

4.2. Кабель электроснабжения на всем протяжении трассы должен быть укрыт кирпичом.

4.3. Прокладка высоковольтного кабеля электроснабжения в пределах 50 м трассы прокладывается в трубах ПНД диаметром 240 мм.

4.4. Газонное, асфальтовое и другие виды покрытий, поврежденные в результате ремонтных работ, должны быть восстановлены Подрядчиком после завершения земляных работ.

5. Порядок контроля и приёмки работ.

5.1. 	Приёмка в эксплуатацию проложенного кабеля производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

5.2. 	Ответственный за приёмку со стороны Заказчика – комиссия, созданная приказом Заказчика. Контроль за качеством работ по прокладке кабеля производится комиссией, созданной приказом Заказчика.

5.3. 	Перед заменой кабеля линии электроснабжения комиссия, созданная приказом Заказчика, должна проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

5.4. 	Перед вводом в эксплуатацию кабельной линии электроснабжения Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок потребителя.

6. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

6.1. 	Отчётные документы:

- акт выполненных работ;

- перечень и стоимость работ и материалов;

- справка о стоимости выполненных работ.

6.2. 	Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:

- акты технической готовности электромонтажных работ Форма №2;

- ведомость изменений и отступлений от сметы Форма №3;

- акт приёмки траншеи под монтаж высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма№14-а;

- акт на скрытые работы Форма №17;

- журнал прокладки высоковольтного кабеля линии электроснабжения Форма №18;

- исполнительная схема прокладки;

- протоколы лабораторных испытаний;

  - Срок представления отчётных документов, оформляемых при приёмке, составляет 3 дня после окончания работ (закрытия ордера).

7. Предоставление информации

Потенциальный поставщик должен предоставить свое предложение в форме следующей таблицы

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

| Наименование работ и материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕМОНТ КЛ |  |
| МАТЕРИАЛЫ |  |
| ИТОГО: |  |

Срок окончания работ: _________________________